Общество с ограниченной ответственностью «География»

Генеральный план Новоселицкого сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области

Материалы по обоснованию проекта. Том 2

Генеральный директор А.В. Шахтарин Руководитель проекта Е.С. Шахтарина Великий Новгород, 2014 г

# Содержание

Содержание	2

1. Общие положения.	4

2. Планы и программы комплексного социально – экономического развития муниципального образования.	7

3. Анализ использования территории поселения.	14

3.1. Описание природных условий и ресурсов территории.	14

3.2. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории.	17

3.2.1.  Экономическая база	17

3.2.2.Население.	25

3.2.3. Жилой фонд.	27

3.2.4. Культурно-бытовое обслуживание.	29

3.3. Инженерная инфраструктура.	32

3.3.1.  Водоснабжение	32

3.3.2.  Водоотведенпие	34

3.3.3.  Электроснабжение	35

3.3.4.  Теплоснабжение	37

3.3.5.  Газоснабжение	37

3.3.6.  Связь	38

3.4. Транспортная инфраструктура.	38

3.5. Списки объектов культурного наследия.	40

3.6. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.	42

3.7. Градостроительные ограничения.	43

4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения и оценка их возможного влияния.	50

4.1. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования Российской Федерации, Субъекта Российской Федерации.	50

4.2. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования муниципального района.	51

4.3. Объекты местного значения.	51

5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	51

6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённого пункта.	55

7. Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения	56

8.Приложения	69

8.1. Карта границ населённых пунктов поселения	69

8.2. Карта функциональных зон поселения	70

8.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения	71

8.4. Территории объектов культурного наследия	72

8.5.Карта территорий, подверженных риску возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	73

# 1. Общие положения.

Генеральный план Новоселицкое сельское поселения Новгородского района Новгородской области разработан на основании:

Муниципального контракта, от 02.12.2013 г. между  ООО «География» и Администрацией Новоселицкое сельское поселения.

Областного закона от 17 января 2005 г. №400-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений».

Картографического материала масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 1985 г.

Ортофотопланов масштаба 1:10000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.

Ортофотопланов масштаба 1:2000 разработанного ВИСХАГИ в 2009 г.

Методических рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждённых «Приказом Минестрества регионального развития Российской Федерации» от 26.05.2011 №244

Градостроительного кодекса Российской Федерации  (в редакции Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 27.07.2006 N 143-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 10.05.2007 N 69-ФЗ, от 24.07.2007 N 215-ФЗ, от 30.10.2007 N 240-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 16.05.2008 N 75-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 22.07.2008 N 148-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 25.12.2008 N 281-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.12.2009 N 343-ФЗ, от 27.07.2010 N 226-ФЗ, от 27.07.2010 N 240-ФЗ, от 22.11.2010 N 305-ФЗ, от 29.11.2010 N 314-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 215-ФЗ, от 18.07.2011 N 224-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 19.07.2011 N 246-ФЗ, от 21.07.2011 N 257-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 30.11.2011 N 364-ФЗ, от 06.12.2011 N 401-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 20.07.2012 N 120-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 12.11.2012 N 179-ФЗ, от 30.12.2012 N 289-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от 04.03.2013 N 21-ФЗ,  от 04.03.2013 N 22-ФЗ, от 05.04.2013 N 43-ФЗ, от 02.07.2013 N 188-ФЗ)

Граница территории Новоселицкое сельское поселения отображена в соответствии с текстовым описанием границ Новоселицкое сельское поселения в Новгородском муниципальном районе в Новгородском областном законе «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы» № 721 – ОЗ, от 30.03.2010.

Наименования, входящих в Новоселицкое сельское поселение 17 населённых пунктов, и их статус (посёлок, посёлок при железнодорожной станции, деревня) приняты в соответствии с постановлением  «О внесении изменений в реестр административно-территориального устройства области» от 29 ноября 2012 г. № 784

В работе приняты следующие сроки подготовки генерального плана и его реализации:

- исходный год – современное состояние 2013 г.;

- расчетный срок – 2033 г.

Подготовка проекта генерального плана Новоселицкого сельского поселения осуществляется в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании:

- результатов инженерных изысканий, имеющихся в фондах и архивах.

- требований законодательных и нормативно-правовых документов Российской Федерации, Новгородской области.

- муниципальных правовых актов Новоселицкого сельского поселения и Новгородского муниципального района, в т.ч. Устава муниципального образования Новоселицкого сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.

Основными документами по обоснованию мероприятий территориального планирования Новоселицкого сельского поселения являются:

- Положения проекта схемы территориального планирования Новгородской области».

Содержание проекта генерального плана определено ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническим заданием муниципального контракта на выполнение работы.

Проект генерального плана включает:

-утверждаемые материалы - Положения о территориальном планировании (пояснительная записка), графические материалы, приложение (Основные технико-экономические показатели);

- материалы обоснования - пояснительная записка, графические материалы;

Для выполнения проектов генеральных планов населённых пунктов были дополнительно использованы ортофотопланы масштаба 1:2000 ВИСХАГИ 2009 г. и материалы кадастра объектов недвижимости, предоставленные Росреестром по Новгородской области по состоянию на январь 2014 г. в ГИС Mapinfo.

В настоящем документе должны быть учтены положения о территориальном планировании схем территориального планирования Российской Федерации, Новгородской области, положения генеральных планов городских и сельских поселений, а также требования региональных и местных нормативов градостроительного проектирования

Основные технико-экономические показатели представлены в приложении 1 к Положениям о территориальном планировании.

В проекте генерального плана приняты следующие сокращения:

посёлок – п.;

деревня – д.;

городской посёлок – г.п.;

село – с.;

поселок при железнодорожной станции – п.при ж/д ст.;

местечко – м.;

железнодорожная станция – ж/д ст.;

человек – чел.;

полигон твёрдых бытовых отходов – ТБО;

санитарно-защитная зона - СЗЗ;

детские сады – ДС;

средняя общеобразовательная школа - СОШ;

фельдшерско-акушерский пункт - ФАП;

культурно-досуговый центр – КДЦ;

основная общеобразовательная школа – ООШ;

автомобильная дорога - а/д (в таблицах);

нет данных – н/д (в таблицах)

# 2. Планы и программы комплексного социально – экономического развития муниципального образования.

Основой для разработки данного раздела послужили следующие документы прогнозного и нормативно-правового характера:

-  Стратегический план социально-экономического развития Новгородской области на период до 2030 года;

-  Концепция социально-экономического развития Новгородского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов "Концепция 2014-2016";

- Концепцию социально-экономического развития Новоселицкого сельского поселения на 2012 год и на плановый период до 2014 года;

- Программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014 – 2020 годы».

Основными приоритетами на среднесрочную перспективу являются:

- создание атмосферы дисциплинированного отношения к финансовым обязательствам всех участников экономического процесса;

- формирование потенциала будущего развития путем обеспечения устойчивого экономического роста, стимулирования развития конкурентного производства;

- кардинальное повышение качества и продолжительности жизни, формирование условий и стимулов для развития человеческого капитала на основе повышения эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, образования, жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с Концепцией социально-экономического развития Новгородского муниципального района на 2014 год и на период до 2016 года (Далее «Концепция  2014-2016») основными направлениями развития района являются качественное улучшение уровня жизни и повышение благосостояния населения района. Обеспечивает приоритетную концентрацию ресурсов, в том числе муниципальных, для достижения поставленных целей социально-экономического развития Новгородского муниципального района. Предусматривает укрепление материально-технической базы образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, выполнение приоритетных национальных проектов, государственных и муниципальных программ, привлечение отечественных и иностранных инвестиций.

Результатом выполнения мероприятий «Концепции 2014-2016» станет рост объёмов производства материальной сферы экономики, развитие малого и среднего предпринимательства, торговли, реконструкция  и ремонт объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, увеличение доходов населения, стабилизация демографической ситуации.

Приоритетным направлением развития физической культуры и спорта в Новгородском муниципальном районе будет  повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, представляемых всем категориям населения района.

Приоритетными направлениями развития здравоохранения остаются сохранение и улучшение здоровья людей, удовлетворение их потребностей в медицинской и лекарственной помощи, формирование приверженности к принципам здорового образа жизни, увеличение продолжительности и качества жизни населения, обеспечение населения основными видами гарантированной медицинской помощи в соответствии с областной Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

В рамках Программы модернизации здравоохранения области на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов планируются следующие мероприятия:

- укрепление материально-технической базы лечебных учреждений;

- оснащение современным медицинским оборудованием;

- внедрение и развитие информационных систем (электронная запись на приём к врачу, электронная история болезни, электронная амбулаторная карта больного и т.д.);

- повышение доступности медицинской помощи;

- выполнение стандартов оказания медицинской помощи;

Социальная поддержка населения будет осуществляться по следующим направлениям:

- своевременное и в полном объеме выполнение переданных отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки, выплате пособий и компенсаций отдельным категориям граждан;

- использование адресного, индивидуального подхода при оказании государственной социальной помощи и социальной поддержки нуждающимся гражданам  для улучшения положения отдельных социально незащищенных категорий населения, имеющих доход ниже прожиточного минимума и находящихся в трудной жизненной ситуации;

- исполнение функций органов опеки и попечительства над совершеннолетними недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами, а также совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и обязанности;

- постоянное обновление базы данных состоящих на учете малообеспеченных слоев населения и льготной категории граждан района с подробной характеристикой семей в рамках автоматизированной системы Адресная социальная помощь;

- участие в проведении мероприятий, направленных на укрепление семьи, повышение роли материнства, а также для утверждения нравственных, духовных семейных ценностей

- организация выездных приемов граждан и встреч с различными категориями граждан, нуждающихся в социальной поддержке, консультирование граждан по социальным, правовым, медико-социальным и другим вопросам социальной защиты населения.

- в области охраны труда выполнение федерального и регионального законодательства по охране труда совместно со службами охраны труда комитетов, организаций и предприятий; проведение анализа производственного травматизма, уведомительная регистрация заключенных коллективных договоров в организациях и предприятиях муниципального района.

Основной целью развития системы образования муниципального района будет повышение доступности качественного образования, соответствующего современным образовательным стандартам, потребностям жителей, а также требованиям инновационного развития района в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в Новгородском муниципальном районе».

В 2014-2016 годах продолжится решение комплекса задач, определенных в Послании Президента Российской Федерации, национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» и № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации».

В качестве основной задачи в области реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается создание условий для получения образования с учётом индивидуальных психофизических особенностей детей. Получение детьми-инвалидами качественного общего образования является одним из основных условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

Основные направления деятельности на 2014-2016 годы:

- использование современных средств и методов обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях района, в т.ч. дистанционных;

- дальнейшее обучение учащихся по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений 7, 8 вида с использованием информационно-коммуникационных технологий;

- создание безбарьерной школьной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях района;

- организация работы, направленная на выполнение муниципального плана по обеспечению доступности образовательных учреждений до 2015 года;

- организация дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому, муниципальными автономными общеобразовательными учреждениями (далее МАОУ)  «Бронницкая средняя общеобразовательная школа»;

- увеличение численности детей-инвалидов, участвующих в культурных, спортивных, внеклассных мероприятиях общеобразовательных школ, областных и всероссийских конкурсах.

Приоритетными направлениями молодежной политики в муниципальном районе являются патриотическое воспитание молодежи, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, работа с молодыми семьями, содействие в организации летнего отдыха, труда и занятости детей и молодежи, а также выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности.

Основными задачами реализации молодежной политики будут являться:

- реализация  программ, проектов  в области государственной молодежной политики;

- реализация творческих, общественно значимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи;

- создание условий для социального, культурного, духовного и физического  развития молодежи.

Развитие сферы культуры в 2014 году будет осуществляться в соответствии с  муниципальной программой ««Развитие культуры Новгородского муниципального района (2014-2016 годы)».  Реализация основных направлений муниципальной программы будет способствовать формированию единого культурного пространства, созданию условий для доступа населения к культурным ценностям, свободного творчества, духовного и культурного развития личности.

В целях реализации задачи сохранения и развития культурного потенциала района одним из приоритетных направлений станет деятельность по привлечению в район средств федерального и областного бюджетов посредством участия в Федеральной целевой программе «Культура России» и областной целевой программе «Культура Новгородской области (2011-2013 годы)».

Основными направлениями развития агропромышленного   комплекса  района в 2014-2016 годах будут являться стимулирование увеличения производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, создание условий для расширения объемов поставок сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на агропродовольственный рынок, создание условий для развития малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве, улучшение материально-технической базы села, повышение профессионального уровня руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, устойчивое развитие сельских территорий района.

Данные мероприятий будут осуществляться в рамках муниципальных программ «Развитие агропромышленного комплекса Новгородского муниципального района на 2014-2020 годы» и «Устойчивое развитие сельских территорий Новгородского муниципального района на 2014-17 годы и на период до 2020 года».

Главной задачей развития промышленного комплекса является достижение устойчивых темпов роста объемов производства за счет расширения и реконструкции действующих производств и строительства новых предприятий.

В области дорожного хозяйства основной задачей остаётся содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования в состоянии, необходимом для безопасного движения транспортных средств. В целях обеспечения безопасности движения автотранспортных средств, качественного улучшения состояния автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального района и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их прав и свобод, сокращения количества дорожно–транспортных происшествий с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате дорожно – транспортных происшествий. Проводятся мероприятия по реализации целевой программы «Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального района на 2013-2015 годы».

В целях стимулирования развития жилищного строительства продолжится работа по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе льготным категориям граждан (молодые семьи, многодетные семьи и т.п.).

Будет реализовываться муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Новгородском муниципальном районе» на 2012-2015 годы.

Продолжится реализация мероприятий федеральной  целевой  программы «Жилище на 2011-2015 годы» по выполнению  государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

Совместно с органами местного самоуправления сельских поселений будет подготавливаться необходимая документация для инвесторов для комплексной застройки жилья.

Работа энергетиков в 2013-2016 годах будет направлена на поддержание в рабочем состоянии действующего энергохозяйства. Для решения задач по обновлению изношенных основных фондов предусмотрены работы по реконструкции и капитальному ремонту существующих линий и модернизации подстанций.

Для устойчивого обеспечения населения коммунальными услугами определены следующие приоритетные направления работы: модернизация коммунальных систем отрасли, поэтапное приведение системы оплаты жилищно-коммунальных услуг в соответствие с федеральными стандартами, внедрение новых энергосберегающих технологий, обеспечение перехода на  договорные отношения с управляющими компаниями по обслуживанию жилищного фонда, с созданием равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от форм собственности.

Поддержка малого и среднего предпринимательства в Новгородском муниципальном районе будет осуществляться  в соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новгородском  муниципальном районе на 2014-2016 годы».

Приоритетами в области поддержки малого и среднего предпринимательства  будут  следующие мероприятия:

- нормативное, правовое, информационное и организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства;

- консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- финансовая поддержка путем предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства;

- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в виде муниципальных преференций;

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства района в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров путем организации бесплатных семинаров и тренингов.

Основными задачами инвестиционной политики района является создание условий для развития инвестиционной деятельности, мобилизация имеющихся и привлечение новых инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики. Приоритетными сферами вложения инвестиций на среднесрочную перспективу определены - агропромышленный комплекс и лесопереработка, туризм, жилищное строительство, производственная сфера.

Принятие муниципальной программы «Развитие торговли в Новгородском муниципальном районе на 2014-2016 годы» (далее - Программа) будет способствовать обеспечению развития торговли на территории муниципального района

В результате комплексных действий органов местного самоуправления и реализации мероприятий Программы ожидается достижение следующих результатов:

- формирование торговой инфраструктуры с учетом многообразия видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли, потребностей населения;

- повышение территориальной и ценовой доступности товаров для населения муниципального района;

- прогнозируемый ежегодный рост объема оборота розничной торговли от 3 до 5 процентов;

достижение норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже непродовольственных товаров (в расчете на 1000 жителей).

На территории Новоселицкого сельского поселения (кроме федеральных и областных) приняты и действуют следующие программы развития:

Целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоселицкого сельского поселения  на 2012-2014г.г.

Целью программы  является: обеспечение комфортных условий проживания населения Новоселицкого сельского поселения, улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Новоселицкого сельского поселения, повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

Основными задачами программы: развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, тепло-, электроснабжения.

Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Новгородского района Новгородской области на 2014-2020 годы» охватывает реализацию задач развития сельских территорий, что позволит сократить различия в уровне и качестве жизни сельского и городского населения, повысить привлекательность сельской местности для жизни, труда и инвестиций.

Также Новоселицкое сельское поселение участвует в таких программах как: долгосрочная целевая программа «Газификация Новоселицкого сельского поселения на 2013-2016годы», «Энергосбережения в Новоселицком сельском поселении на 2011-2014 годы», «Чистая вода 2011-2017 годы», «Развитие Физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», «Культура России (2012-2018 годы)», «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 годах», «Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2013-2020 годы», «Развитие противопожарной службы на 2011-2013 годы», «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Новгородской области на 2013-2017 годы», «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования на 2013-2015 годы», «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы», «Капитальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, расположенных на территории Новгородской области на 2011-2013г.».

# 3. Анализ использования территории поселения.

# 3.1. Описание природных условий и ресурсов территории.

Экономико-географическое положение.

Новоселицкое сельское поселение входит в состав Новгородского муниципального района (МР) и является одним из 17 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Располагается  к северо-востоку от областного центра г. Великий Новгород.

Граница муниципального образования Новоселицкого сельского поселения проходит:

на севере - от границы квартала 148 Волховского участкового лесничества Новоселицкого лесничества по административно-территориальным границам Чудовского и Маловишерского районов;

на востоке - по административно-территориальной границе Маловишерского района, по руслу безымянного ручья, по руслу реки Мста до автодороги Москва - Санкт-Петербург;

на юге - по оси автодороги Санкт-Петербург - Москва, по руслу реки Мста до Вишерского канала, пересекая автодорогу Москва - Санкт-Петербург, далее по границе кварталов 171, 170, 169, 168 Пригородного участкового лесничества Новоселицкого лесничества, по оси полевой дороги, по руслу реки Мста до реки Мшашка;

на западе - по руслу реки Мшашка, по руслу ручья Мутницкий, пересекая автодорогу Москва - Санкт-Петербург, по руслу Вишерского канала, по оси автодороги Санкт-Петербург - Москва, по границе кварталов 35, 26, 18, 137, 127 Пригородного участкового лесничества Новоселицкого лесничества, по руслу реки Вишера, по оси полевой дороги, по границе кварталов 145, 144, 137, 130, 123, 114, 105, 95, 87, 78, 70, 62, 53, 43, 34, 25, 191, 188, 184, 177, 170, 165, 161, 154, 148 Волховского участкового лесничества Новоселицкого лесничества.".

Площадь Новоселицкого сельского поселения —   52240 га.

На территории поселения расположены 17 населенных пунктов: деревня Александровское, деревня Бараниха, деревня Божонка, деревня Жабицы, деревня Лахново, деревня Любитово, деревня Марково, деревня Мытно, деревня Новоселицы, деревня Плашкино, деревня Посад, деревня Пятница, деревня Радоча, деревня Рушиново, деревня Рышево, деревня Сопки, деревня Сосновка.

Административным центром Новоселицкого сельского поселения является д. Новоселицы.

Природные условия.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

В геоморфологическом отношении территория приурочена к Ильменско-Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся  болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 18-25 м.

Поверхность территорий осложнена осушительными каналами.

Гидрографическая сеть представлена реками Мста, Вишера, ручьями.

В пределах рассматриваемой территории отмечаются осадки московского и Валдайского оледенений. Московские моренные отложения распространены пятнами и нигде на поверхность не выходят. Представлены валунной глиной и суглинком со значительным содержанием грубообломочного материала.

Вследствие неглубокого залегания подземных вод и хорошей фильтрационной способностью песчаных пород, благоприятствующей проникновению сточных вод, создаются условия для загрязнения вод с поверхности.

Из-за возможности загрязнения, слабой водообильности и небольшой мощности водоносного горизонта четвертичные отложения не могут рассматриваться как источник централизованного водоснабжения крупных населенных пунктов.

Равнинный характер рельефа способствует застою вод. Широкому развитию болот способствуют: избыточный влажный климат, плоский рельеф, широкое распространение водоупорных пород (глин, суглинков, супесей). Кроме того, к этому приводит зарастание водоемов. Постоянное переувлажнение верхних  горизонтов грунтов приводит к нарушению водно-воздушного режима, к смене растительность и постепенному накоплению торфа.

Заболоченные земли развиты очень широко, что создает трудности для строительного освоения территории.

Грунтами – естественными основаниями фундаментов будут служить в основном рыхлые песчано-глинистые отложения четвертичного возраста: суглинки, глины, супеси, пески. Грунты преимущественно устойчивые, удовлетворяющие требованиям фундирования.

На отдельных  небольших по площади участках могут быть встречены «слабые» грунты, физико-механические свойства которых не удовлетворяют требованиям фундирования. Такими грунтами являются насыпные и «культурные» слои, заторфованные и сильно заиленные отложения, торф, ил.

Дальнейшим стадиям проектирования застройки должен предшествовать необходимый комплекс инженерно-геологических исследований..

# 3.2. Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории.

# 3.2.1.  Экономическая база

На территории поселения располагается сельскохозяйственное предприятие ООО "Птицефабрика Новгородская", которая возобновила свою работу в 2007 году в составе компании АПК "Рубеж". За эти годы производство набирало темпы и на 01.01.2011 г. поголовье птицы составило 1 млн. 155 тыс. голов, производство мяса в живом весе - 20,5 тыс. тонн,численность работающих 870 человек.

Следующее крупное предприятие - ООО "Новоселицкий хлеб". Хлебозавод занимается производством хлебобулочных и кондитерских изделий. За год выпускается продукция на сумму около 40 млн. рублей. Очень различный ассортимент изделий на предприятии, так по ржаному хлебу - 9 видов, 24 вида булочных изделий, 6 видов печенья, 3 вида кексов. Всего на предприятии работает 51 человек.

Новоселицкое опытное лесное хозяйство в настоящее время разделилось на предприятия - Автономное учреждение "Новоселицкое опытное лесное хозяйство" и отдел Новоселицкого лесничества комитета лесного хозяйства и Лесной промышленности Новгородской области. Новоселицкое опытное лесное хозяйство занимается выполнением лесохозяйственных работ, включающих в себя мероприятия по охране и защите лесов, тушению пожаров, мероприятия по лесопоставкам и уходу за лесами. На предприятии работает 64 человека.

К сожалению, в декабре 2009 года мы лишились еще одного предприятия, в/ч 22558 была передислоцирована в г. Ставрополь. Потеряли налогоплательщиков и помощников. На территории д. Божонка находится еще в/ч 61943 "е". Сейчас в в/ч - 20 человек, планируется ее расширение.

Перечень предприятий, организаций, учреждений, расположенных

на территории Новоселицкого сельского поселения.

Таблица 1

| № п/п | Наименование предприятия (организации, учреждения) | Вид деятельности | Дата начала осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ООО«Птицефабрика Новгородская» | Производство и переработка цыплят-бройлеров и их реализация |  |
| 2 | НОГУ Новоселицкое опытное лесное хозяйство | Лесоводство |  |
| 3 | ООО «Флокс» | Розничная торговля | 25.12.2007 |
| 4 | ООО «Светлана» | Розничная торговля | 27.02.2007 |
| 5 | ООО «Агрофирма ВАРТАС» | Выращивание зерновых, технических и прочих с/х культур,не включ.в др.груп. | 09.04.1996 |
| 6 | Крестьянское хозяйство Алексеева Андрея Викторовича | Овощеводство | 31.01.1994 |
| 7 | ООО "Золотой венец" | Производ.деревян.строит.конструкций,вкл.сборные деревян.строения,и столяр.изд. | 01.10.2009 |
| 8 | ООО «Елена» | Розничная торговля | 25.05.2006 |
| 9 | ООО "Новгородская Лесная Компания" | Лесозаготовки | 07.10.2009 |
| 10 | ООО «Ремком» | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств | 21.04.2009 |
| 11 | Крестьянское хозяйство Пиреева Ивана Ивановича | Овощеводство Лесозаготовки Рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах Переработка и консервирование картофеля | 31.01.1994 |
| 12 | Крестьянское хозяйство Маркова Виктора Ивановича | Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов Овощеводство Разведение овец и коз Разведение свиней Лесозаготовки Оптовая торговля лесоматериалами | 02.04.1991 |
| 13 | ООО "Сосновка" | Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз Деятельность кемпингов Деятельность детских лагерей на время каникул Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п. Сдача внаем для временного проживания меблированных комнат Деятельность прочих мест для временного проживания,не вкл.в др.группировки | 23.05.2012 |
| 14 | СССПК "Новгородский фермер" | Чистка и уборка производственных и жилых помещений,оборуд.и трансп.средств Предостав.услуг в обл.растениеводства и животноводства,кроме ветеринарных услуг Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства Прочая вспомогательная транспортная деятельность | 03.12.2012 |
| 15 | ООО "Строительная компания Премьер НВ", ООО "СК Премьер НВ" | Производство общестроительных работ Производство общестроительных работ по возведению зданий Пр.общестроит.работ по прокладке мест.трубопровод.,линий связи,вкл.вспом.работы Устройство покрытий зданий и сооружений Производство прочих строительных работ Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений Производство отделочных работ Аренда строительных машин и оборудования с оператором Опт.торговля лесоматер.,строит.материалами и санитарно-техническими оборуд. Розничная торговля скобяными изделиями,лакокрасочными матер.и матер.для остекл. Деятельность автомобильного грузового транспорта Организация перевозок грузов Сдача внаем собственного недвижимого имущества Аренда легковых автомобилей Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Деят. в области архитектуры; инженерно-технич.проектир.;геолого-развед.работы | 20.11.2012 |
| 16 | ООО "МСТА-МЗВ" | Производство мяса и пищевых субпродуктов кр.рогатого скота, свиней,овец,коз Розничная торговля в неспециализ.магаз.незаморожен.продуктами,вкл.нап.,таб.изд. Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво Розничная торговля фармацевтическими и мед.товарами,косметическими и парфюм. Упаковывание Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты Предоставление прочих персональных услуг | 28.02.2006 |
| 17 | ООО "НовЛесТранс" | Предоставление прочих персональных услуг Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины Производ.деревян.строит.конструкций,вкл.сборные деревян.строения,и столяр.изд. Опт.торговля лесоматер.,строит.материалами и санитарно-техническими оборуд. | 27.07.2012 |
| 18 | ООО «Котик» | Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем Рознич.торговля мясом,мясом птицы,продуктами и консервами из мяса и мяса птицы Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями Розничная торговля алкогольными и другими напитками Розничная торговля табачными изделиями Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами Прочая розничная торговля в специализированных магазинах | 10.12.2008 |
| 19 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | Производство изделий из бетона для использования в строительстве Оптовая торговля прочими строительными материалами Розничная торговля строительными материалами,не вкл.в другие группировки | 26.10.2011 |
| 20 | ООО "НП Строй Управление" | Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков Производство земляных работ Производство общестроительных работ по возведению зданий Пр.общестроит.работ по прокладке магистр.трубопров.,линий связи и электроперед. Пр.общестроит.работ по прокладке мест.трубопровод.,линий связи,вкл.вспом.работы Производ.общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростан. Производ.общестроит.работ по строит.прочих зданий и сооружений,не вкл.в др.груп. Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций Устройство покрытий зданий и сооружений Производ.общестроит.работ по строит.автомоб. железн.дорог и взлетно-посад.полос Производство прочих строительных работ Производство электромонтажных работ Производство изоляционных работ Производство санитарно-технических работ Монтаж прочего инженерного оборудования Производство штукатурных работ Производство столярных и плотничных работ Устройство покрытий полов и облицовка стен Производство малярных и стекольных работ Производство прочих отделочных и завершающих работ Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу | 16.07.2010 |
| 21 | ООО "Новоселицкий хлеб" | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения Производство сухих хлебобулочных изд. и мучных кондитерских изделий длит.хранени Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в др.группировки Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями Розничная торговля кондитерскими изделиями Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие груп. Поставка продукции общественного питания | 28.02.2011 |
| 22 | ООО "ЛюксРемонт" | Строительство зданий и сооружений Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений Производство отделочных работ Рекламная деятельность | 11.06.2013 |
| 23 | ООО "Регион" | Строительство зданий и сооружений Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений Производство отделочных работ Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом Рекламная деятельность | 11.06.2013 |
| 24 | ООО «Велена» | Розничная торговля | 11.02.2004 |
| 25 | ООО "СО "АлексСтрой" | Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий Производство сборных деревянных строений | 01.06.2009 |
| 26 | ООО "Поли-М" | Оптовая торговля прочими потребительскими товарами | 04.07.1997 |
| 27 | Крестьянское хозяйство Даниленко Владимира Васильевича | Выращ.картофеля, столовых корнеплод. и клубнеплодн. культур с высоким сод.крахм. Выращивание сахарной свеклы Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов Выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в др.группировки Разведение крупного рогатого скота Разведение свиней Лесоводство и лесозаготовки Лесозаготовки Предоставление услуг в области лесоводства Производ.пиломатер.,кроме профилир.толщ.>6мм;непропит.ж/д и трам.шпал из древ Производ.пиломатер,профилир.по кромке,по пласти;древес.шерсти,муки;технолог.щепы Оптовая торговля лесоматериалами Розничная торговля лесоматериалами | 06.01.1992 |
| 28 | ООО «Дриада» | Лесозаготовки Производ.пиломатер.,кроме профилир.толщ.>6мм;непропит.ж/д и трам.шпал из древ Оптовая торговля лесоматериалами | 20.05.1999 |
| 29 | ООО "Хай-Тек" | Производство общестроительных работ по возведению зданий Устройство покрытий зданий и сооружений Производство каменных работ Производство изоляционных работ Производство санитарно-технических работ Производство штукатурных работ Устройство покрытий полов и облицовка стен Производство малярных работ Производство прочих отделочных и завершающих работ Аренда строительных машин и оборудования с оператором | 26.01.2001 |
| 30 | ООО «Новгород-нефтепродукт» Автозаправочная станция №35 | Прием, хранение, реализация нефтепродуктов |  |
| 31 | ООО Строительная организация «Алексстрой» | Строительство домов, бань, беседок, изготовление срубов |  |
|  |  | Индивидуальные предприниматели |  |
| 32 | ИП Тюкавкин | Междугородные автомобильные и пассажирские перевозки | 05.07.2013 |
| 33 | ИП ЗАХАРОВА | Розничная торговля | 09.07.2013 |
| 34 | ИП ИПКАЛАШНИК | Розничная торговля | 24.07.2013 |
| 35 | ИП ЧЕРНЫШЕВ | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 31.07.2013 |
| 36 | ИП Волобоева | Тех.обсл. и ремонт автотрансп. | 28.08.2012 |
| 37 | ИП Гетманский | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 25.10.2012 |
| 38 | ИП Лядов | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 27.09.2012 |
| 39 | ИП Кулагин | Перевозка грузов | 09.04.2012 |
| 40 | ИП Моисеева | Обработка стеклянных изделий | 14.03.1996 |
| 41 | ИП Андрианов | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 05.10.2004 |
| 42 | ИП Цыганков | Оптовая торговля | 17.02.2011 |
| 43 | ИП Землянов | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 04.04.2011 |
| 44 | ИП Сидоров | лесоводство | 14.06.2011 |
| 45 | ИП Иванов | Оптовая торговля | 18.07.2011 |
| 46 | ИП Тиханов | Производство мебели | 25.06.2009 |
| 47 | ИП Алиев | торговля | 15.01.2010 |
| 48 | ИП Никитин | лесозаготовка | 11.12.2001 |
| 49 | ИП Козлова | торговля | 13.03.1996 |
| 50 | ИП Лузанова | торговля | 18.05.1999 |
| 51 | ИП Нилов | торговля | 19.12.2000 |
| 52 | ИП Котов | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 27.11.1996 |
| 53 | ИП Николаев | Ремонт легковых автомобилей | 16.06.1992 |
| 54 | ИП Лукьянов | торговля | 31.05.2005 |
| 55 | ИП Сахаров | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 16.11.2007 |
| 56 | ИП Кияшко | Производство текст.изд. | 11.12.2007 |
| 57 | ИП САВКА | Производст.дер.строен. | 22.07.2013 |
| 58 | ИП Трухина | Розничная торговля | 08.07.1996 |
| 59 | ИП Матвеев | Автом. Груз.транспр. | 14.08.2012 |
| 60 | ИП Насибов | Розничная торговля | 04.06.2012 |
| 61 | ИП Чебан | Произв.стоит.работ | 25.03.2011 |
| 62 | ИП Хриновская | Розничная торговля | 17.06.1998 |
| 63 | ИП Палкина | Розничная торговля | 06.03.1996 |
| 64 | ИП Яковлев | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 24.03.2008 |
| 65 | ИП Гришина | Розничная торговля | 24.03.2005 |
| 66 | ИП Гулиев | Произ.хлебобулочн.изд. | 30.04.2013 |
| 67 | ИП Федорова | Произв.обежда из кожи | 19.06.2013 |
| 68 | ИП БАРДИНА | Отделка тканей и текст.изд. | 15.07.2013 |
| 69 | ИП Камалова | Розничная торговля | 07.09.1995 |
| 70 | ИП Алиева | Розничная торговля | 12.04.2011 |
| 71 | ИП Пиреев | Розничная торговля | 19.04.2006 |
| 72 | ИП АЛЕКСАНДРОВА | Розничная торговля | 25.03.2008 |
| 73 | ИП Якубова | Розничная торговля | 22.03.2010 |
| 74 | ИП Орлова | Произ .штукатур.работ | 22.08.2011 |
| 75 | ИП Бабков | Оптовая торговля | 01.09.2011 |
| 76 | ИП Поляруш | Розничная торговля | 10.07.2008 |
| 77 | ИП Комыспаев | Торговля автомобилями | 25.11.2011 |
| 78 | ИП Лазарев | Выращивание Зерновые | 16.03.2011 |
| 79 | ИП Зеленковская | Оптовая торговля | 05.05.2011 |
| 80 | ИП Максимов | Печатные схемы-производвс. | 21.03.2013 |
| 81 | ИП Королев | Розничная торговля | 08.02.1995 |
| 82 | ИП Дмитриева | Розничная торговля | 04.04.2002 |
| 83 | ИП Калмыкова | Розничная торговля | 25.01.1999 |
| 84 | ИП Хватов | Розничная торговля | 18.10.1995 |
| 85 | ИП Малков | Розничная торговля | 16.09.2004 |
| 86 | ИП Мишина | Розничная торговля | 18.03.2005 |
| 87 | ИП Смирнов | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 16.07.2001 |
| 88 | ИП Ведехин | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 16.01.2008 |
| 89 | ИП Башкина | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 12.04.2010 |
| 90 | ИП Покровская | Розничная торговля | 29.03.2010 |
| 91 | ИП Васильев | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 05.10.2006 |
| 92 | ИП Ткачев | Торговля автотра.срвами | 27.07.2005 |
| 93 | ИП Панов | Розничная торговля | 06.06.2012 |
| 94 | ИП Ордина | Розничная торговля | 25.06.2013 |
| 95 | ИП Яковлев | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 19.03.2012 |
| 96 | ИП Прокофьев | Разведение птицы | 14.07.2006 |
| 97 | ИП Загородников | Произв.электромантаж.работ | 08.07.2009 |
| 98 | ИП Маноли | Розничная торговля | 22.11.1995 |
| 99 | ИП Степанищев | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 28.06.2011 |
| 100 | ИП Лебедева | Овощеводство | 18.08.2010 |
| 101 | ИП иВасильев | Разведение кролик | 05.04.2010 |
| 102 | ИП Ковтун | Розничная торговля | 28.06.2010 |
| 103 | ИП Цветкова | Тех.обслуживание и ремонт автотран | 16.02.2011 |
| 104 | ИП Литвин | Тех.обслуживание и ремонт автотран | 22.01.2008 |
| 105 | ИП Землянов | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 25.01.2008 |
| 106 | ИП Назаров | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 05.05.2008 |
| 107 | ИП Мамедов | Розничная торговля | 08.02.2007 |
| 108 | ИП Азизов | Розничная торговля | 07.11.2007 |
| 109 | ИП Бурмагина | Розничная торговля | 20.12.2005 |
| 110 | ИП Калашник | Деятельность автомоб. груз.транспорта | 14.09.2010 |
| 111 | ИП Назаров | Оптовая торговля | 27.04.2001 |
| 112 | ИП Кузьминская | Розничная торговля | 14.02.2006 |
| 113 | ИП Соломахина | Розничная торговля | 28.03.2000 |
| 114 | ИП Баранов | Розничная торговля | 11.04.1997 |
| 115 | ИП Малышева | Розничная торговля | 05.04.1999 |
| 116 | ИП Федоров | Розничная торговля | 22.10.1996 |
| 117 | ИП Домнич | Розничная торговля | 03.07.2001 |
| 118 | ИП Даниленко | Заготовка леса |  |
| 119 | Крестьянское хозяйство Маркова В. И. | Заготовка леса |  |

Предприятий, намечаемых к выносу из поселения, а также строительных организаций нет.

# 3.2.2.Население.

Численность постоянного населения Новоселицкого сельского поселения  на начало 2014 года составила 3584 человека.

Численности постоянного населения

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество постоянно поживающего населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
|  | д. Александровское | 56 | 48 | 47 |
|  | д. Бараниха | 20 | 24 | 23 |
|  | д. Божонка | 1400 | 1305 | 1360 |
|  | д. Жабицы | 14 | 14 | 14 |
|  | д. Лахново | 15 | 14 | 13 |
|  | д. Любитово | 13 | 13 | 12 |
|  | д. Марково | 25 | 22 | 22 |
|  | д. Мытно | 33 | 33 | 34 |
|  | д. Новоселицы | 1636 | 1627 | 1621 |
|  | д. Плашкино | 200 | 194 | 194 |
|  | д. Посад | 39 | 38 | 37 |
|  | д. Пятница | 87 | 88 | 90 |
|  | д. Радоча | 8 | 8 | 9 |
|  | д. Рушиново | 29 | 31 | 38 |
|  | д. Рышево | 33 | 31 | 36 |
|  | д. Сопки | 35 | 34 | 34 |
|  | д. Сосновка | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 3643 | 3524 | 3584 |

Данные таблицы свидетельствуют, что население только 2-х населенных пунктов д. Божона и д. Новоселицы, превышает 1000. В одном населенном пункте проживает более 100 человек, причем в 10 деревнях проживает менее 50 человек, в 1 деревня без населения, что не позволят серьезно анализировать их с точки зрения экономического и архитектурного развития.

Данные, характеризующие демографическую ситуацию на 2014 год.

По данным статистики на 01.01.2014 года в Новоселицком сельском поселении зарегистрировано 3584 человека. На основании этого количества производится расчет выделяемых средств.

Активное работоспособное население составляет 2101 человек.

- работающие 2101 человека ( 58,6%);

Количество детей в сельском поселении до 7 лет - 275 человека; от  7 до 18 лет 339 человек;

- пенсионеры 870 человек (24,3 %);

Вывод: численность населения поселения постоянно снижается (по сравнению с данными 2007 года она уменьшилась на 8,22%).

Присутствие отрицательной динамики общей численности населения Новоселицкого сельского поселения за последние годы обуславливается отрицательным естественным приростом. Механическая убыль  населения за период 2007-2014гг. составляет: 320 чел. Естественная убыль населения  Новоселицкого сельского поселения за период  2007-2014гг. составляет: 45 чел./год.

Основной причиной механической убыли населения является миграционная ситуация. Основная причина снижения миграционного прироста в последние годы – отток трудовых ресурсов за пределы области при отсутствии адекватного компенсирующего притока. Миграция ухудшает возрастную структуру населения: область имеет устойчивое положительное сальдо мигрантов старших возрастов и отрицательное лиц трудоспособного возраста.

Основной причиной естественной убыли населения является низкий уровень жизни населения.

Если не будут решены вопросы по улучшению уровня жизни населения, создания новых рабочих мест, к 2034 году ожидается убыль населения до 2684 тыс. чел.

# 3.2.3. Жилой фонд.

Сводные данные, предоставленные по жилому фонду свидетельствуют, что общая площадь жилых домов в населенных пунктах на рассматриваемой территории составляет 85215,7 м2. Сведения о количестве домовладений и общей жилой площади по поселению представлены в таблице, в том числе по населенным пунктам поселения:

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число постоянных хозяйств, ед. | Общая жилая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Александровское | 23 | н/д |
|  | д. Бараниха | 13 | н/д |
|  | д. Божонка | 551 | н/д |
|  | д. Жабицы | 9 | н/д |
|  | д. Лахново | 7 | н/д |
|  | д. Любитово | 9 | н/д |
|  | д. Марково | 12 | н/д |
|  | д. Мытно | 20 | н/д |
|  | д. Новоселицы | 668 | н/д |
|  | д. Плашкино | 98 | н/д |
|  | д. Посад | 18 | н/д |
|  | д. Пятница | 43 | н/д |
|  | д. Радоча | 5 | н/д |
|  | д. Рушиново | 14 | н/д |
|  | д. Рышево | 16 | н/д |
|  | д. Сопки | 17 | н/д |
|  | д. Сосновка | 0 | н/д |
| Всего: | 1523 |  |

В Новоселицком сп преобладает частный жилищный фонд (67,4% от всего жилищного фонда поселения), на долю муниципального фонда приходится 13,2%. Государственная собственность занимает в общем жилом фонде  19,4 %.

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилищная обеспеченность Новоселицкого сп на 01.01.2014 г. составила 24 м2/чел.

Около половины объема существующего жилищного фонда Новоселицкого СП представлена малоэтажной застройкой и составляет 44% от общей площади жилищного фонда поселения; многоэтажной -56 %.

В Новоселицком СП  преобладает деревянная каменная застройка, которая составляет 61,4% от общей площади всего жилищного фонда поселения. Чуть меньше (35,9%) жилищный фонд поселения представлен деревянными домами. На долю же домов из прочих материалов приходится всего 2,7%.

Обеспечение качественным жильем всего населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

# 3.2.4. Культурно-бытовое обслуживание.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения;

- Общеобразовательные школы;

- Медицинские учреждения;

- Аптечные пункты;

- Спортивные объекты;

- Учреждения культурно-досугового типа и прочие

Система здравоохранения.

Из учреждений здравоохранения на территории Новоселицкого сп расположены: подразделение НММУ ЦРП: Амбулатория-20посещ./смена (в д.Новоселицы); ФАП-10 посещ./смена (в д.Плашкино); ФАП-10 посещ./смена (в д.Мытно).  ; Подразделение НММУ ЦРП: Божонский ФАП – 42посещ./смена.

Данные медицинские учреждение обслуживает население поселения  в полном объеме.

Система образования.

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

В Новоселицком сельском поселении имеется два дошкольных образовательных учреждения (МАДОУ № 9 (д.Новоселицы - 5 групп - 72 человека), (МАДОУ №26 (д. Божонка - 4 группы - 74 человека) на 175 мест, и два общеобразовательных учреждения (МАОУ "Новоселицкая СОШ"  (140 учеников) и МАОУ "Новгородская ООШ" (83 ученика) с фактической нормативной   вместимостью – 777 мест,  при необходимых по нормативу 258 места (на основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей неполным средним образованием) и 75% (детей средним образованием) при обучении в одну смену).

Очереди на места в детский сад нет, все дети обеспечены местами в детском саду. Новоселицкий детский сад может открыть еще одну группу при необходимости.

Внешкольные учреждения в Новоселицком сельском поселении – представлены одним Муниципальными учреждениями дополнительного образования детей  (Новоселицкий филиал МУДОД ДШИ д. Новоселицы – на 15 мест).

Для повышения результативности оздоровительной работы с детьми и подростками предполагается проведение мероприятий по созданию условий для лицензирования медицинского кабинета в дошкольном образовательном учреждении в 2014 году - филиал детского сада № 9 д. Новоселицы в д. Божонка.

Социальное обеспечение населения.

На территории Новосельского сельского поселения располагаются один санаторий у д. Рышево и база отдыха у д. Пятница.

Продолжится работа по расширению сети бытового обслуживания населения путем открытия парикмахерской в д. Божонка (ИП Малышева З. В.).

Культура.

Обеспеченность жителей поселения учреждениями культуры находится на достаточно низком уровне. Учреждениями культурно-досугового типа обеспеченность составляет 150 мест, при нормативных 391 мест.  Обеспеченность библиотеками практически соответствует нормативному уровню (17192 ед. хранения,  при необходимых по нормативам 19950 ед.; посадочных мест 24, при необходимых по нормативу 16 мест).

На территории поселения работают две библиотеки в д. Божонка и в д. Новоселицы, дом культуры в д. Божонка и центр досуга в д. Мытно, детская школа искусств.

Учреждения культуры в поселении представлены одним ДК (Филиал МУК Пролетарский МЦКД: Божонский СДК на 150 мест) и двумя библиотеками (Новоселицкий филиал №20 МУК Межпоселенческая центральная библиотека, (в д.Новоселицы); МУК Межпоселенческая центральная библиотека, Божонский сельский филиал № 21  - 17192ед.хр./24посад.мест).

Физическая культура и спорт.

Обеспеченность населения спортивными объектами находится ниже нормативного уровня, что является одной из причин, не позволяющих в полной мере успешно осуществлять задачу оздоровления населения. Обеспеченность населения Новоселицкого сп спортивными сооружениями составляет:

- спортивными залами – 150м2 в МОУ Новоселицкая СОШ (д.Новоселицы); Спортивный зал -648м2 и тренажерные помещения -288м2 в воинской части №22558(д.Новоселицы);Спортивный зал в МОУ Божонская СОШ;

- спортивная площадка -400м2 в МОУ Новоселицкая СОШ;

- Стадион -8730м2 в воинской части №22558 (д.Новоселицы);

- Спортивная площадка (120м2) и футбольное поле (475м2) в МОУ Божонская СОШ;

- плавательными бассейнами - не обеспечено, при норме – 293,25м2 зеркала воды.

Очистка территории.

В Новоселицком сельском поселении сбор ТБО производится в установленные контейнеры в д. Божонка – 20 шт., д. Новоселицы – 10 шт.

В остальных населенных пунктах ТБО собираются раз в месяц по графику, кроме д. Александровское. В д. Александровское ТБО собираются по мере необходимости.

ТБО вывозятся и утилизируются на полигоне ТБО «Дорожно», который расположен в одном километре от д. Дорожно и в 2.5 км от д. Малые Поляны. Проектная мощность полигона – 90000 тонн (эксплуатируется с 1999 года). Общая площадь полигона – 3.15 га. На 01.01.2010 г. заполнение составляет 50% мощности полигона.

Сбором и вывозом ТБО в Новоселицком сельском поселении занимается ООО Управляющая компания «Вече» (УК «Вече»). Полигон «Дорожно» находится в ведении ООО УК «Вече» (лицензия на деятельность по работе с отходами «ОП-22-000403 от 13.11.09 г.)

Объем ТБО учитывается в целом по району, так как все отходы IV и V классов опасности утилизируются  на полигон Новгородского района.

В Новгородском районе согласно отчета по форме 2-ТП (отходы) за 2009 год образовалось отходов производства и потребления всего 147012,391 т, в том числе:

- I класса опасности - 5,9 т;

- II класса опасности - 1,896 т;

- III класса опасности - 83082,114 т;

- IV класса опасности – 35088,656 т;

- V класса опасности – 28833,825 т.

Отходы IV и V класса опасности утилизируются на указанных существующих полигонах хозяйственно-бытовых отходов от населения и предприятий, причем 80% ТБО вывозится на полигон «Дорожно» и 20% на полигон «САХ» (полигон В.Новгород).

Отходы I класса опасности составляют, в основном, отработанные ртутные лампы. Утилизацией и переработкой ртуть содержащих отходов в Новгородской области занимается ООО «Экологическое предприятие», «Меркурий» , СПб (представительство в Новгородской области).

Отходы II класса опасности были частью использованы в организации, занимающейся сбором отходов, частью обезврежены.

Отходы III класса были частью переданы для использования, частью переданы для захоронения другими организациям.

Отходы II класса опасности были частью использованы в организации, занимающейся сбором отходов, частью обезврежены.

Отходы III класса частью были переданы для использования, частью переданы для захоронения другим организациям.

# 3.3. Инженерная инфраструктура.

3.3.1. Водоснабжение.

Источником водоснабжения потребителей д. Божонка является р. Мста. Открытый водозабор и водопроводные очистные сооружения расположены в районе д. Божонка.

Водозабор и водоочистные сооружения принадлежат ООО «Птицефабрика Новгородская»

Водозабор находится в водоохранной зоне р. Мста. На водозаборе установлены 3 насоса К-90/85, производительностью 90,0м3/час каждый. Расстояние от оголовка до водоприёмного колодца 200м, от водоприёмного колодца до насосной станции – 30м. На ряжевом оголовке установлено рыбозащитное устройство.

Протяжённость трубопровода от водозабора до водоочистных сооружений (ВОС) – 5км.

Подача воды на птицефабрику и сторонним организациям осуществляется по двум водоводам Ø200.

Водоочистные сооружения были построены в 1980 году.

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Божонка оборудована водоразборными колонками и пожарными гидрантами.

Отбор воды населением частного сектора д. Божонка производится частично через водоразборные колонки, установленные на тупиковых участках водопроводных сетей. Частично дома частного сектора подключены к наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Водопроводные сети д. Божонка относятся к ООО «МП ЖКХ НЖКС» Новгородский филиал.

Источником водоснабжения потребителей д. Новоселицы является река Мста. Один открытый водозабор и водопроводные очистные сооружения расположены в районе д. Божонка, другой – с водопроводными очистными сооружениями – на территории военного городка в д. Новоселицы. После очистки вода обеззараживается и поступает в резервуары чистой воды (2 шт.). Из резервуаров вода насосами по трубопроводам поступает в сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Новоселицы.

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Новоселицы оборудована водоразборными колонками.

Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение кроме пожарных гидрантов в д. Новоселицы имеется один пожарный водоём.

Отбор воды населением частного сектора д. Новоселицы производится частично через водоразборные колонки, установленные на тупиковых участках водопроводных сетей. Частично дома частного сектора подключены к наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Источником водоснабжения остальных деревень Новоселицкого СП являются шахтные колодцы общего и частного пользования и родники.

Водопроводные сети д. Новоселицы относятся к ООО «МП ЖКХ НЖКС» Новгородский филиал.

Водопотребление существующей застройки Новоселицкого СП составляет:

950,7 м3/сут; 88,23 м3/час

3.3.2. Водоотведение.

Сточные воды от существующей жилой  застройки, общественных зданий и предприятий д. Божонка самотёком по закрытой системе канализации поступают на очистные сооружения биологической очистки (КОС), принадлежащие ООО «Птицефабрика Новгородская»

Производительность КОС по проекту составляет 2700м3/сут, 985 тыс. м3/год.

После очистных сооружений очищенные и обеззараженные стоки самотёком по трубопроводу сбрасываются через русловой выпуск в р. Мста.

Контроль за эффективностью работы КОС и качеством сточных вод проводится лабораторией ФГУ ”ЦЛАТИ” по Новгородской области.

Жилые дома частного сектора д. Божонка к централизованной сети бытовой канализации частично не подключены. Они оборудованы надворными уборными, резервуарами-накопителями.

Очистка выше перечисленных сооружений ведётся ассенизационными машинами.

Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и предприятий д. Новоселицы самотеком по закрытой системе канализации поступают на очистные сооружения биологической очистки.

После очистных сооружений очищенные и обеззараженные стоки самотёком по трубопроводу сбрасываются через русловой выпуск в р. Мста

Частично жилые дома частного сектора д. Новоселицы к централизованной сети бытовой канализации не подключены. Они оборудованы надворными уборными.

В настоящее время в остальных населенных пунктах Новоселицкого СП сетей канализации не имеется. Жилые дома оборудованы надворными уборными, резервуарами-накопителями и локальными очистными сооружениями. Очистка выше перечисленных сооружений ведётся ассенизационными машинами с вывозом нечистот в места для утилизации, согласованные с СЭС.

Водоотведение от потребителей существующей застройки  Новоселицкого СП составляет – 724,8 м3/сут.

3.3.3. Электроснабжение.

Электроснабжение населенных пунктов Новоселицкого СП выполняется от сетей ОАО «Новгородэнерго» Новгородский РЭС, филиала ОАО «МРСК Северо-Запада», производственного отделения «Ильменские электрические сети», подстанции ПС «Новоселицы», ПС «Рышево» и ПС «Савино».

Линии, питающие Новоселицкое СП:

- Л1 ПС «Новоселицы» - питает ТП «Сосновка», с трансформаторной мощностью – 408 кВА; резервное питание ТП «Сосновка» выполняется от ПС «Рышево» по Л6;

- Л2, Л3, Л5, Л6, Л7, Л9 ПС «Новоселицы» - питают трансформаторные подстанции д. Новоселицы;

- Л1 ПС «Рышево» - питает ТП в д. Рушиново, две ТП в д. Марково, четыре ТП в д. Мытно, ТП в д. Посад, ТП в д. Радоча и ТП в д. Александровское, трансформаторная мощность 1289 кВА;

- Л2 ПС «Рышево» - питает ТП в д. Рышево, четыре ТП в д. Жабицы, пять ТП в д. Бараниха, две ТП в д. Любитово, четыре ТП в коллективных садах «Зайчиха», трансформаторная мощность в границах Новоселицкого СП 2249 кВА;

- Л4 ПС «Рышево» - питает ТП в д. Рышево, четыре ТП в д. Сопки, ТП в д. Пятница, трансформаторная мощность части линии в пределах Новоселицкого СП 843 кВА;

- Л5 ПС «Рышево» - питает ТП в д. Рышево, десять ТП в д. Пятница, пять ТП в д. Пятница, пять ТП в д. Плашкино и три ТП в д. Новоселицы, трансформаторная мощность 2561 кВА;

- Л4 ПС «Новоселицы» - с трансформаторной мощностью 1546 кВА с резервированием от Л8;

- Л5, Л9 ПС «Новоселицы» - с трансформаторной мощностью 2050х2 кВА;

- Л8 ПС «Новоселицы» - с трансформаторной мощностью 1200 кВА с резервированием от Л4»;

- Л7  3ТП-7 птицефабрики «Новгородская» с трансформаторной мощностью 800 кВА с резервированием от Л8, Л4, Л5, Л9.

Расчетные трансформаторные нагрузки на перспективу см. табл. 4.

Таблица 4

| №№ п/п | Наименование линий | Расчетная нагрузка, кВА |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Расчетный срок |
| 1. | Л1 ПС «Новоселицы» 2 трансформатора К=0,9 | 367,2 | 441 |
| 2. | Л2, Л3, Л4, Л5, Л6, Л7 и Л9 ПС «Новоселицы» 14 трансформаторов К=0,75 | 7410 | 8892 |
| 3. | Л1 ПС «Рышево» 10 трансформаторов К=0,8 | 1031 | 1237 |
| 4. | Л2 ПС «Рышево» 17 трансформаторов К=0,75 | 1687 | 2024 |
| 5. | Л4 ПС «Рышево» 6 трансформаторов К=0,8 | 674 | 809 |
| 6. | Л5 ПС «Рышево» 19 трансформаторов К=0,75 | 1921 | 2305 |
| 7. | Л3 ПС «Савино» 2 трансформатора К=0,9 | 146,7 | 176 |
| 8. | Л4 ПС «Новоселицы» 10 трансформаторов К=0,8 | 1236 | 1484 |
| 9. | Л5 ПС «Новоселицы» 4 трансформатора К=0,9 | 1845 | 2214 |
| 10. | Л9 ПС «Новоселицы» 4 трансформатора К=0,9 | 1845 | 2214 |
| 11. | Л8 ПС «Новоселицы» 4 трансформатора К=0,9 | 1080 | 1296 |
| 12. | Л7 3ТП-7 птицефабрики «Новгородская» 4 трансформатора К=0,9 | 720 | 864 |
|  | ИТОГО: | 19962,9 | 23956 |
|  | В том числе: - коммунально-бытовая нагрузка на шинах ПС на существующих участках. | 1656 | 1305 |
|  | - коммунально-бытовая нагрузка на шинах ПС на новых участках. | - | 2151 |
|  | - база отдыха на 600 мест в д. Новоселицы (потребитель 2 категории) | - | 254 |
|  | - база отдыха на 600 мест в д. Александровское (потребитель 2 категории) | - | 254 |
|  | - кафе, гостиницы, АЗС и СТО | - | 146,9 |
|  | Промышленная нагрузка | 1353 | 1781 |

По материалам филиала «Севзапэнергосетьпроект» 90% трансформаторных подстанций в сетях ОАО «Новгородэнерго» на 01.01.2006 года эксплуатируются свыше нормативного срока, следовательно, будет происходить постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций, выработавших свой нормативный срок или их реконструкция. Трансформаторные подстанции на новых участках будут подключаться при конкретном проектировании планировок в соответствии с техническими условиями, которые должны получать на каждый из новых участков.

На первую очередь намечена реконструкция ПС с заменой оборудования и трансформаторов на современные типы. Замена трансформаторов на трансформаторы мощностью 2×16 МВА. Сооружение 
дополнительной линейной ячейки в РУ 35 кВ с элегазовым выключателем.

3.3.4. Теплоснабжение.

Теплоснабжение многоэтажной застройки и соцкультбыта д. Новоселицы осуществляется от котельной №44 производительностью 4,2 Гкал/час. Объекты воинской части снабжаются теплом от собственной котельной производительностью 8,1 Гкал/час. Существующие котельные в качестве топлива используют природный газ.

Теплоснабжение малоэтажной застройки д. Новоселицы и остальных населенных пунктов поселения осуществляется от печей на твердом топливе и малометражных котлов.

Теплоснабжение жилого многоэтажного фонда и соцкультбыта д. Божонка в настоящее время осуществляется от газовой котельной № 47 производительностью 6,45 Гкал/час. Нужды теплоснабжения ООО «Птицефабрика Новгородская» покрываются собственной котельной. Одноэтажная и коттеджная застройка д. Божонка снабжается теплом печами на твердом топливе и малолитражными котлами на газовом и твердом топливе.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием объектов культурного досуга, базы отдыха, ремонтных  мастерских и других объектов. В качестве топлива будет использоваться природный газ.

Расширяющееся производство на ООО «Птицефабрика Новгородская» снабжаться теплом будет от собственных источников.

Теплоснабжение малоэтажной застройки остальных населенных пунктов предполагается от 2-х контурных газовых котлов, печей и малометражных котлов на твердом топливе.

3.3.5. Газоснабжение.

Газоснабжение д. Новоселицы обеспечивается от газопровода среднего давления Ø219 проложенного через д. Божонка от АГРС «Божонка».

Газоснабжение д. Божонки осуществляется от АГРС «Божонка». Природным газом обеспечены нужды отопительной котельной № 47, пищеприготовление в многоэтажной и индивидуальной коттеджной застройках. Природный газ используется на технологические нужды и нужды котельной ООО «Птицефабрика Новгородская».

Жители остальных населенных пунктов пользуются сжиженным газом.

Перспективные межпоселковые газопроводы планируются на расчетный срок реализации генплана с подключением к сетям природного газа (существующий газопровод среднего давления Ø219).

Также планируется подключение к природному газу ряда объектов культурного досуга, базы отдыха, ремонтных мастерских и т.д.

Увеличение потребности д. Божонка в природном газе предполагается за счет:

- возрастания технологической и тепловой нагрузки на ООО «Птицефабрика Новгородская»;

- строительство коттеджей, использующих газ на теплоснабжение и пищеприготовление.

3.3.6. Связь.

Населенные пункты Новоселицкого СП имеют сети телефона с вводами в общественные здания и жилые дома, также имеются сети сотовой связи.

Почтовое отделение связи  имеется на территории поселения в д. Новоселицы.

Сохраняются на перспективу объекты (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Сохраняются отделения почтовой связи в д. Новоселицы и д. Божонка.

# 3.4. Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного транспорта.

Общая протяженность уличной сети по территории  Новоселицкого СП составляет: всего – 128,8 км; общая площадь уличной сети – 757,7 тыс. кв.м.

Протяженность улиц с твердым покрытием – 53,3 км; одиночное протяжение тротуаров – 2,38 км.

Основные автотранспортные направления на территории Новоселицкого СП:

- федеральная автомобильная дорога М-10 «Россия» II категории;

- автомобильная дорога областного значения В.Новгород-М.Вишера (участок Новоселицы-Александровское) протяженностью 35,5 км;

- автомобильная дорога областного значения В.Новгород-Рышево (участок Пятница-Рышево) протяженностью 3 км;

- автомобильная дорога  В.Новгород – Любитово (Плашкино-Любитово) протяженностью 20 км;

- Божонское шоссе IV категории протяженностью 6,2 км;

- южный подъезд к г. В. Новгород II категории.

Основные автодороги с твердым покрытием на пересечении с естественными преградами (реки и пр.) оборудованы мостовыми сооружениями.

Из объектов автомобильного транспорта (АЗС, СТО и т.д.) на территории  Новоселицкого СП имеется АЗС-35  (Москва-Санкт-Петербург на 502 километре)

В Новоселицком СП имеется 2 гаражных комплекса:

-    гаражный комплекс  в д. Новоселицы. Вместимость/тип –  22 мест/боксовые;

- гаражный комплекс  в д. Божонка. Вместимость/тип – 170 мест/боксовые, занимаемая комплексом площадь – 0,4 га.

Возможности для расширения гаражные комплексы не имеют.

В СНП организованы пригородные автобусные маршруты.

Таблица 5

| № маршрута | Маршрут |
| --- | --- |
| 102 | В. Новгород – Волотово – Савино – Мшага – Божонка – Новоселицы – Белая Гора – Бронница - Пролетарий |
| 103 | В. Новгород – Волотово – Савино – Мшага – Божонка – Новоселицы |
| 103 | В. Новгород – Волотово – Савино – Мшага – Божонка – Новоселицы – Плашкино - Пятница |
| 103 | В. Новгород – Волотово – Савино – Мшага – Божонка – Новоселицы – Плашкино – Пятница – Рышево |
| 103 | В. Новгород – Волотово – Савино – Мшага – Божонка |
| 109 | В. Новгород – Савино – Мшага – Божонка – Новоселицы |
| 167 | В. Новгород (вокзал) – Мшага – Божонка – Новоселицы – Плашкино – Марково – Посад – Александровское |

Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

Речной и железнодорожный транспорт отсутствует.

# 3.5. Списки объектов культурного наследия.

Наличие культурно-исторических достопримечательностей является дополнительным условием формирования благоприятной рекреационной обстановки. Историко - культурный каркас представляют монастырские комплексы, храмы, исторические поселения, памятники истории, археологии, архитектуры и искусства, богатое наследие нематериального и устного творчества.

К памятникам истории и культуры в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» относятся:

памятники истории - здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, революционным движением, с Великой Октябрьской социалистической революцией, Гражданской и Великой Отечественной войнами, социалистическим и коммунистическим строительством, укреплением международной солидарности, а также с развитием науки и техники, культуры и быта народов, с жизнью выдающихся политических, государственных, военных деятелей, народных героев, деятелей науки, литературы и искусства; захоронения погибших за свободу и независимость Родины;

памятники археологии - городища, курганы, остатки древних поселений, укреплений, производств, каналов, дорог, древние места захоронений, каменные изваяния, лабиринты, наскальные изображения, старинные предметы, участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов;

памятники градостроительства и архитектуры - архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры, кремли, кварталы, площади, улицы, набережные, остатки древней планировки и застройки городов и других населенных пунктов; сооружения гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства, природные ландшафты;

памятники искусства - произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного и иных видов искусства;

документальные памятники - акты органов государственной власти и органов государственного управления, другие письменные и графические документы, кинофотодокументы и звукозаписи, а также древние и другие рукописи и архивы, записи фольклора и музыки, редкие печатные издания.

К памятникам истории и культуры могут быть отнесены и другие объекты, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

На территории Новоселицкого сп  расположены 14 охраняемых объектов культурного наследия.

1. Сопка (VIII-X вв.). Место расположения – б.д. Городище, 0,13 км восточнее дороги Новоселицы-Александровское, на правом берегу р.Вишера;

2. Грунтовый могильник (XV -XVI вв.). Место расположения – д. Жабицы (Бараниха), на правом берегу р. Мсты, напротив деревни;

3. Культовый камень «Щеглец» (VIII-X вв.). Место расположения – д. Мытно, 4 км северо-восточнее, на левом берегу р. Малая Вишера;

- Курганная группа I, 6 насыпей (VI-IX вв.). Место расположения – д. Рышево, 0,5 км юго-западнее, в сосновом бору;

- Курганная группа II, 19 насыпей (VI-IX вв.). Место расположения – д. Рышево, 1,1 км юго-западнее, справа от дороги Рышево – Пятница;

- Вишерский канал (1826-1836 гг.), между с.Бронница и д.Савино;

- Комплекс построек штаба округа поселения Гренадерского, наследного принца прусского, полка, 15 объектов (XIX в.). Место расположения – д. Новоселицы, 1:

- дом полкового командира 1832 г.;

- казарма 1830 г.;

- казарма 1830 г.;

- казарма 1885 г.;

- казарма 1830 г.;

- магазин XIX в.;

- манеж 1830 г.;

- офицерская казарма 1830 г.;

- офицерская казарма 1830 г.;

- офицерская казарма 1830 г.;

- офицерская казарма 1830 г.;

- плац (5га) 1 пол.XIX в.;

- ресторация 1830 г.;

- служба штаба 1820 г.;

- церковь полковая 1890 г.;

- Кладбище советских воинов (1941-1944 гг.). Место расположения – д. Александровское;

- Братская могила советских воинов (1941 г., 1944 г.). Место расположения – д.Марково;

- Братская могила советских воинов (1941 г., 1944 г.). Место расположения – д.Мытно;

- Братская могила советских воинов (1941-1945 гг.). Место расположения – д. Новоселицы, территория военного городка;

- Кладбище советских воинов (1942-1944 гг.). Место расположения – д.Новоселицы (б.д. Костова);

- Кладбище советских воинов (1942-1944 гг.). Место расположения – д.Плашкино;

- Братская могила советских воинов (1941-1944 гг.). Место расположения – д.Рышево.

# 3.6. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

В соответствии с ФЗ РФ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” от 25 июня 2002 года №73-ФЗ объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объекта культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящие время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на рассматриваемой территории Трегубовского сельского поселения не установлены, в связи с отсутствием проекта зон охраны.

# 3.7. Градостроительные ограничения

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Водоохранной зоной является территория, прилегающая к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Градостроительный регламент использования земельных участков, находящихся в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах устанавливается с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Размер водоохранных и прибрежных зон Трегубовского сельскогопоселения представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Название реки, ручья, озера | Длина реки, ручья,км; Площадь озера, км² | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса,м*** | Береговая полоса,м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.Мста | 445 | 200 | 30-50 | 20 |
| р.Вишера | 64 | 200 | 30-50 | 20 |
| р.Сосница | 21 | 100 | 30-50 | 20 |
| руч. Витка | * | 50 | 30-50 | 5 |
| руч. Гремач | * | 50 | 30-50 | 5 |
| руч. Ванькин | * | 50 | 30-50 | 5 |
| руч. Федосов | * | 50 | 30-50 | 5 |
| руч. Омелешной | * | 50 | 30-50 | 5 |
| руч. Медведков | * | 50 | 30-50 | 5 |
| руч. Запольский | * | 50 | 30-50 | 5 |
| руч. Пономарев | * | 50 | 30-50 | 5 |
| руч. Березовец | * | 50 | 30-50 | 5 |
| руч. Ильвиницкий | * | 50 | 30-50 | 5 |
| руч. Щеглицкий | * | 50 | 30-50 | 5 |
| руч. Новый | * | 50 | 30-50 | 5 |
| руч. Волховец | * | 50 | 30-50 | 5 |
| руч. Новое Поле | * | 50 | 30-50 | 5 |
| руч. Зановойский | * | 50 | 30-50 | 5 |
| руч. Винный | * | 50 | 30-50 | 5 |
| руч. Болотный | * | 50 | 30-50 | 5 |
| руч. Черный | ** | 100 | 30-50 | 20 |
| руч. Шуйка | * | 50 | 30-50 | 5 |
| руч. Мшашка | 17 | 100 | 30-50 | 20 |
| руч. Лопатинский | * | 50 | 30-50 | 5 |
| руч. Витошный | * | 50 | 30-50 | 5 |
| руч. Мельничный | ** | 100 | 30-50 | 20 |
| * длина ручья менее 10 км ** длина ручья менее 50 км *** ширина прибрежной защитной полосы уточняется на следующей стадии проектирования по результатам топографических изысканий |

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности согласно п.п. 15,16,17 ст.65 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, пунктов захоронения радиоактивных отходов, химических, взрывчатых, токсичных отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно п.4 ст.67 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по  предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека  устанавливается специальная территория  с особым режимом использования (санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает уменьшение  воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического)  до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для  объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия  источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;  спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и  детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Зоны  охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы, такие как исторический центр города, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие здания и сооружения; произведения садово-паркового и ландшафтного искусства; памятные места, связанные с историческими событиями; памятники археологии, произведения монументального искусства.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Природные территорий.

Леса Трегубовского сельского поселения подлежат охране от пожаров, незаконных рубок (порубок), нарушений установленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защите от вредителей и болезней леса. В состав земель лесного фонда входят лесные земли и нелесные земли.

К лесным землям относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления ( вырубки, гари, погибшие древостои, редины, пустыри, прогалины, площади, занятые питониками, несомкнувшимися лесными культурами, и иные).

К нелесным землям относятся земли,предназначенные для нужд лесного хозяйства(земли, занятые просеками, дорогами, сельскохозяйственными угодьями, и другие земли), а также иные земли,расположенные в границах лесного фонда (земли, занятые болотами, каменистыми россыпями, и другие неудобные для использования земли).

Охранные зоны

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на землях, прилегающих к указанным объектам, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации.

Параметры охранных зон линий и сооружений связи, а также ограничения прав по их использованию зависят от типа сооружения и устанавливаются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578 «Об установлении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов транспортной инфраструктуры, безопасности населения на землях, прилегающих к земельным участкам, предоставленным в пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования.

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями охранных зон определяются для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством. Земли охранных зон транспорта остаются в пользовании других землепользователей и используются ими с соблюдением установленных ограничений.

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта.

С целью обеспечения безопасности взлета, посадки и других маневров воздушных судов в охранные зоны включаются приаэродромные территории и входящие в них полосы воздушных подходов.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации земельных и водных ресурсов, объектов капитального строительства, безопасности населения, могут устанавливаться зоны негативного воздействия по ГО и ЧС, в которых вводятся особые условия землепользования.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации - территория или акватория, на которой существует или не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера. Как правило, эти зоны обусловлены наличием потенциально опасных объектов, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаро-, взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо учитывать возможность развития природных ЧС, таких как лесные пожары, затопления, просадки и подвижки грунтов.

Порядок установления зон воздействия по ГО и ЧС, их размеров и режима пользования землями определяются для каждого потенциально опасного объекта в соответствии с действующим законодательством и нормативно-методической документацией.

# 4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения и оценка их возможного влияния.

# 4.1. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования Российской Федерации, Субъекта Российской Федерации.

На территории Новоселицкого сельского поселения объектов размещение которых утверждено документами территориального планирования Российской Федерации и Новгородской области нет.

# 4.2. Объекты размещение которых утверждено документами территориального планирования муниципального района.

На территории Новоселицкого сельского поселения объектов размещение которых утверждено документами территориального планирования Новгородского муниципального района нет.

# 4.3. Объекты местного значения.

На территории Новоселицкого сельского поселения есть санкционированная свалка ТБО, для складирования отходов с дальнейшей их утилизацией на районной свалке.

Сбор, вывоз, размещение твердых бытовых отходов производится в соответствии с Правилами санитарного содержания территории населенных мест, Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 года № 155, и нормативными актами Администрации сельского поселения.

В Новоселицком сельском поселении сбор ТБО производится в установленные контейнеры в д. Божонка – 20 шт., д. Новоселицы – 10 шт.

В остальных населенных пунктах ТБО собираются раз в месяц по графику, кроме д. Александровское. В д. Александровское ТБО собираются по мере необходимости.

ТБО вывозятся и утилизируются на полигоне ТБО «Дорожно», который расположен в одном километре от д. Дорожно и в 2.5 км от д. Малые Поляны. Проектная мощность полигона – 90000 тонн (эксплуатируется с 1999 года). Общая площадь полигона – 3.15 га. На 01.01.2010 г. заполнение составляет 50% мощности полигона.

Сбором и вывозом ТБО в Новоселицком сельском поселении занимается ООО Управляющая компания «Вече» (УК «Вече»). Полигон «Дорожно» находится в ведении ООО УК «Вече» (лицензия на деятельность по работе с отходами «ОП-22-000403 от 13.11.09 г.)

# 5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории Новоселицкого сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

риски возникновения ЧС на транспорте:

- автомобильном

- железнодорожном

- трубопроводом

риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах:

-риски возникновения аварий на системах ЖКХ;

-риски возникновения аварий на электросетях;

-риски возникновения техногенных  пожаров.

риски возникновения ЧС природного характера:

- риски возникновения аварий на автомобильных дорогах- возможны, перевозятся пожарно-взрывоопасные грузы (горюче-смазочные вещества, сжиженный газ);

- риски возникновения аварий на железной дороге- возможны: перевозятся пожарно-взрывоопасные грузы и химически опасные вещества;

- риски возникновения аварий на магистральном газапроводе возможны;

-риски подтоплений (большой уровень паводковых вод);

-риски возникновения природных пожаров (лесные пожары).

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей;

-риски заболеваемости с/х животных.

Перечень существующих и возможных источников чрезвычайных ситуаций   на проектируемой территории.

риски возникновения ЧС техногенного характера:

-риски возникновения аварий на системах ЖКХ возможны (взрывы бытового газа в жилых домах);

-риски возникновения аварий на электросетях возможны, так как на территории   сельского поселения имеются объекты энергообеспечения:  воздушные линии электропередач  АО “Новгородэнерго». -ВЛ-35 кВ, 330 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ.

-риски возникновения техногенных  пожаров (в зданиях жилого, социально-культурного, бытового и производственного назначения) возможны.

риски возникновения ЧС природного характера:

-риски возникновения природных пожаров возможны, так как на территории сельского поселения есть лесные объекты – лесной фонд 43,7 % территории поселения.;

-риски подтоплений при большом уровне паводковых вод не имеются – на территории сельского поселения нет затапливаемых населенных пунктов, отсутствуют низководные мостовые сооружения.

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей возможны, но исходя из статистики эпидемиологической обстановки, вероятности возникновения эпидемий нет;

-риски заболеваемости с/х животных возможны, но исходя из статистики эпидемиологической  и эпизоотической обстановки, вероятность возникновения эпидемий  крайне мала.

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

1. Вести с населением разъяснительную работу через СМИ :

-  о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима на автодорогах;

-  о правилах эксплуатации электробытовых и газовых устройств;

-  о наличии угрозы возникновения очагов АЧС, их ликвидации, мерах профилактики этой болезни;

-  о правилах поведения на воде;

-  о необходимости соблюдения мер предосторожности во время грозы;

-  о профилактике природно-очаговых инфекций.

2.  Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

3. Совместно с территориальными органами исполнительной власти и подразделениями ОГИБДД УВД  реализовать меры по предупреждению возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных трассах.

4. Своевременное обслуживание и ремонт объектов электроснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение техники безопасности и противопожарных мер на территориях расположения объектов.

5. Силами ГПН проводить проверки противопожарного состояния административных зданий, учебных учреждений, состояние печей частного сектора, производственных объектов. Проводить комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, обратить особое внимание на общеобразовательные школы и дошкольные учреждения.

6. Проводить работу по выявлению нарушений в санитарно-техническом и санитарно-гигиеническом состоянии пищевых объектов и продуктовых рынках, водопроводных, канализационных сооружений и сетей. Особое внимание уделить пищеблокам детских дошкольных учреждений и учебных заведений.

7. Проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости среди животных.

Последовательное осуществление мероприятий по предупреждению и снижению последствий чрезвычайных ситуаций, позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия по борьбе с подтоплением.

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

В качестве основных средств инженерной защиты следует предусматривать обвалование, искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и отдельные дренажи и другие защитные сооружения.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует относить повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, фитомелиорацию, агролесотехнические мероприятия.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

Требования пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности при территориальном планировании Тёсово-Нетыльского СП регламентируются техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г. № 123ФЗ и сводами правил к техническому регламенту. С учетом требований технического регламента разрабатываются проекты планировок населенных пунктов или их частей, проекты отдельных зданий, сооружений, промпредприятий и т.д.

На территории Новоселицкого сельского поселение должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

При проектировании проездов и пешеходных путей учитывается возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных  автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться: противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог  противопожарного назначения, посадочных площадок для вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов, создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и др.) содержание этих систем, средств, а также формирование запасов  горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности.

Планируется строительство пожарных депо на 2 автомобиля в д.Посад.

# 6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённого пункта.

В границу населенного пункта д. Рышево включили земельный участок с кадастровым номером 53:11:1200609:94 в Ж-1 — Зона индивидуальной усадебной жилой застройки.

В границу населенного пункта д. Жабицы включили земельный участок с кадастровым номером 53:11:1200503:8 в Ж-1 — Зона индивидуальной усадебной жилой застройки.

# 7. Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние 2013 | Расчетный срок 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ | га | 52214,34 | 52214,34 |
| 1 | Общая площадь земель в границах застройки | га | 1715,1 | 1753 |
|  |  | % | 3,3 | 3,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | жилая зона | га | 1658,73 | 1688,13 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах % | 96,7 | 96,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | зона многоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2. | зона жилой застройки средней этажности | га | 4 | 4 |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 |
| 1.3. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1654,73 | 1683,93 |
|  |  | % | 99,8 | 99,8 |
| 1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6. | зона мобильного жилья | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7. | иные жилые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2. | административно-деловая зона в том числе: | га | 4,96 | 4,96 |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 |
| 2.1. | зона административно-делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.2. | зона социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.3. | зона торгового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.4. | зона учебно-образовательного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.5. | зона культурно-досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.6 | зона спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.7 | зона здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.8. | зона соцобеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.10 | иные административно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3. | производственная зона | га | 8,681 | 8,681 |
|  |  | % | 0,5 | 0,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 3.1. | зона промышленности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2. | зона коммунально-складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.3. | иные производственные зоны | га | 149,8 | 173,1 |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 |
| 4. | зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1. | энергообеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 4.2. | водоснабжения и очистки стоков | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 4.3. | связи | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 4.4. | зона технического обслуживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 4.5. | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5. | зона транспортной инфраструктуры | га | 362,51 | 614,49 |
|  |  | % | 0,7 | 1,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1. | зона внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5.2. | зона городского (поселкового) транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5.3. | зона индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5.4. | зона улично-дорожной сети | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 6. | рекреационные зоны | га | 45779,3 | 45855,2 |
|  |  | % | 87,7 | 87,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 6.1. | зона мест общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 6.2. | зона городских (сельских) природных территорий | га | 31,8 | 31,8 |
|  |  | % | 1,9 | 1,9 |
| 6.3. | иные рекреационные зоны | га | 86,3 | 86,3 |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 |
| 7. | зона сельскохозяйственного использования | га | 4522,94 | 2984,44 |
|  |  | % | 8,7 | 5,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 7.1. | зона сельскохозяйственных угодий | га | 4522,94 | 2984,44 |
|  |  | % | 8,7 | 5,7 |
| 7.2. | зона животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 7.3. | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 156,6 | 156,6 |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 |
| 8. | зона специального назначения | га | 1,67 | 10,17 |
|  |  | % | 0,01 | 0,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 8.1. | зона ритуального назначения | га | 10,07 | 10,57 |
|  |  | % |  |  |
| 8.2. | зона складирования и захоронения отходов | га |  |  |
|  |  | % |  |  |
| 8.3. | иные зоны специального назначения | га | 8,4 | 0,4 |
|  |  | % | 0,02 | 0,001 |
| 9. | зона военных объектов и режимных территорий | га | 56,58 | 56,58 |
|  |  | % | 0,11 | 0,11 |
|  | в том числе |  | - | - |
| 9.1. | зона оборонного значения | га | 56,58 | 56,58 |
|  |  | % | 0,11 | 0,11 |
| 9.2. | зона режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 9.3. | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 10. | зона акваторий | га | 571,3 | 571,3 |
|  |  | % | 1,1 | 1,1 |
|  | в том числе: |  | - | - |
| 10.1. | зона государственных акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 10.2. | городские (поселковые) акватории | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 10.3. | иные зоны акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 11. | зона фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
| 11.1. | зона перспективного освоения (по генеральному плану) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 11.2. | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 11.3. | зона резервных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 11.4. | Иные зоны фонда перераспределения городских (сельских) земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | общая численность постоянного населения | чел. | 3584 | 2684 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 25,1 |
| 2. | плотность населения | чел. на га | 0,07 | 0,05 |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 614 | 460 |
|  |  | % | 17,1 | 17,1 |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 2101 | 1573 |
|  |  | % | 58,6 | 58,6 |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 870 | 652 |
|  |  | % | 24,3 | 24,3 |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения Sобщ | м² /чел. | 24 | 49 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | Sобщ, м² | 85215,7 | 131014,8 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  | в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 2.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | 0 | 0 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 0 |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | - | 26279,6 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 30,95 |
|  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 4.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | 85215,7 | 131014,8 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | 100 | 100 |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |
| 5.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от Sобщ сущ. сохр. жил. фонда | - | - |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬ-НОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1. | объекты учебно-образовательного назначения | мест | 952 | 952 |
| 2. | объекты здравоохранения | объект на поселение | 4 | 4 |
| 3. | объекты социального обеспечения | объект на поселение | - | - |
| 4. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект на поселение | 3 | 5 |
| 5. | объекты культурно-досугового назначения | объект на поселение | 3 | 4 |
| 6. | объекты торгового назначения | объект на поселение | 50 | 51 |
| 7. | объекты общественного питания | объект на поселение | 3 | 3 |
| 8. | организации и учреждения управления | объект на поселение | 1 | 1 |
| 9. | учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект на поселение | 2 | 2 |
| 10. | объекты бытового обслуживания | объект на поселение | 1 | 1 |
| 11. | объекты связи | объект на поселение | 2 | 2 |
| 12. | объекты специального назначения | объект на поселение | - | - |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 24,24 | 24,24 |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | -всего | км | 139,74 | 164,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | 7,58 | 8,41 |
|  | - главных улиц | км | 21,96 | 21,96 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | 38,16 | 59,86 |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - проездов | км | - | - |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРА-СТРУКТУРА И БЛАГОУСТ-РОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1. | водоснабжение |  | - | - |
| 1.1. 1 1 | водопотребление |  | - | - |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,56 | 2,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,266 | 0,939 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,245 | 1,023 |
| 2. | вторичное использование воды | % | - | - |
| 2.1. | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 2.2. | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 230/50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 230/50 |
| 3. | протяженность сетей | км | 12,90 | - |
| 4. | канализация |  |  |  |
| 5. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
| 5.1. | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,39 | 1,716 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,116 | 0,714 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,060 | 0,706 |
| 6. | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 7. | протяженность сетей | км | - | - |
| 8. | электроснабжение |  | - | - |
| 8.1. | потребность в электроэнергии |  | - | - |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 8,78 | 18,32 |
| 8.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | - | - |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 2246 | 6432 |
| 9. | источники покрытия электронагрузок: | МВт |  | ПС«Новоселицы» ПС «Рышево» ПС «Савино» |
| 10. | протяженность сетей | км | - | - |
| 11. | теплоснабжение |  | - | - |
| 11.2. | потребление тепла -всего | Гкал/год | 107491 | 292116 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 40882 | 154837 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | 66609 | 137279 |
| 11.3. | производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 32,41 | 59,35 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | 32,41 | 59,35 |
| 12. | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 32,12 |
| 13. | протяженность сетей | км | - | - |
| 14. | газоснабжение |  | - | - |
| 15. | удельный вес газа в топливном балансе города | % | - | 95 |
| 15.1. | потребление газа - всего | млн. куб. м./год | 15,06 | 37,959 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | 6,73 | 20,877 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | 8,33 | 17,082 |
| 16. | источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 17. | протяженность сетей | км | - | - |
| 18. | связь |  |  |  |
| 19. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 20. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | - |
| 21. | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИ-ТЕЛЬСТВА ПО МЕРОП-РИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 21.1. | всего | млн. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | - |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. | - | - |
|  | - производственная сфера | млн. руб. | - | - |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | - | - |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. | - | - |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. | - | - |
| 21.2. | удельные затраты |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. |  |  |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. |  |  |

# 8.Приложения

# 8.1. Карта границ населённых пунктов поселения

# 8.2. Карта функциональных зон поселения

# 8.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения

# 8.4. Территория объектов культурного наследия

# 8.5.Карта территорий, подверженных риску возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера